CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

in corso d’opera

(Cap. 9 D.M. 14.01.2008 - Cap. 9 Circolare M.I.T. 02.02.2009, n. 617 –  art. 67 DPR .380/2001)

LAVORI: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COMMITTENTE/I : ________________________________________________________________________

residente/i in _____________________________________(____) via ________________________  n. ____

PROGETTISTA ARCHITETTONICO DELL’OPERA : _________________________________________________

residente in ______________________________________(____) via ________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:  ___________________________________________________________

residente in ______________________________________(____) via ________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:  _____________________________________________

residente in ______________________________________(____) via ________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE IN OPERA:  ______________________________________________

residente in ______________________________________(____) via ________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE :  ________________________________________

residente in ______________________________________(____) via ________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

IMPRESA COSTRUTTRICE DELLE STRUTTURE IN OPERA: __________________________________________

con sede in ______________________________________ (___) via _________________________ n. ____

IMPRESA COSTRUTTRICE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:

con sede in ______________________________________ (___) via _________________________ n. ____

IMPRESA INSTALLATRICE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:

con sede in ______________________________________ (___) via _________________________ n. ____

COLLAUDATORE STATICO:  _________________________________________________________________

residente in ________________________________________ via ____________________________ n. ____ iscritto all’Ordine ____________________________________ di ________________________ al n.  ______

AUTORIZZAZIONE “SISMICA”  (art. 94, D.P.R. 380/2001):

n. __________  del _______________________  rilasciata  da _____________________________________

AUTORIZZAZIONE PER EVENTUALI VARIANTI STRUTTURALI:

n. __________  del _______________________  rilasciata  da _____________________________________

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA (art. 65, comma 6, D.P.R. 380/2001):

_______________________________________________________________________________________

1. RIFERIMENTI NORMATIVI (principali):

- Legge 05.11.1971, n.1086: "Norme per la disciplina delle opere di c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche";

- Legge 02.02.1974, n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

- D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

- D.M. 14.01.2008: “Nuove norme tecniche per le costruzioni” (NTC2008);

- Circolare Min. Infrastrutture 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

[Eventuali ulteriori norme di riferimento]

- EN 1990: Basi della progettazione strutturale;

- EN 1991, Eurocodice 1: Azioni sulle strutture;

- EN 1992, Eurocodice 2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo;

- EN 1993, Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio;

- EN 1994, Eurocodice 4, Progettazione di strutture miste acciaio-calcestruzzo;

- EN 1995, Eurocodice 5, Progettazione di strutture in legno;

- EN 1996, Eurocodice 6, Progettazione di strutture in muratura;

- EN 1997, Eurocodice 7, Progettazione geotecnica;

- EN 1998, Eurocodice 8, Progettazione di strutture in zona sismica;

- EN 1999, Eurocodice 9, Progettazione di strutture in alluminio;

- CNR 10011/96: Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione;

- CNR 10022/84: Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l’impiego;

- CNR 10024/86: Analisi mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo;

- CNR-DT 206/2007: Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di legno;

- CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni

- Altro  (specificare) _____________________________________________________________________

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA:

[Descrivere dettagliatamente le opere cui si riferiscono le strutture oggetto del collaudo, indicando dimensioni, numero dei piani fuori terra, altezza degli edifici o dei manufatti, tipologia costruttiva e materiali impiegati e quant’altro sia utile all’individuazione delle opere stesse]

3. PROGETTO:

Il progetto strutturale, presentato presso il Comune di Santa Maria a Vico in data _________ al n. ________ è stato autorizzato con provvedimento n. ________ del _____________.

Il progetto in parola è composto dai seguenti elaborati:

- Progetto architettonico composto dalla relazione tecnica e da n.____ elaborati grafici;

- Relazione descrittiva dell’opera;

- Relazione di Calcolo Strutturale;

- Relazione Geologica;

- Relazione Geotecnica;

- Relazione sulle Fondazioni;

- Relazione sui Materiali;

- Relazione sulla Modellazione Sismica;

- Piano di Manutenzione delle Strutture dell’opera;

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

- Tav. ____ – ______________________________         Tav. ____ – _______________________________

4. VARIANTI STRUTTURALI:

[Riportare la descrizione delle eventuali “varianti” autorizzate e la elencazione di tutti gli elaborati di corredo]

5. CONTROLLO SUI MATERIALI IMPIEGATI:

5.1. CALCESTRUZZO (§ 11.2 D.M. 14/01/08)

Il Direttore dei Lavori delle opere strutturali ha dichiarato di aver effettuato i controlli previsti per il rispetto del copriferro di progetto e le regole di maturazione del calcestruzzo, inoltre, ai sensi del capitolo 11.2.5 del D.M. 14.01.2008 il Direttore dei Lavori delle opere strutturali ha dichiarato di aver acquisito [nel caso di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato] copia della certificazione del controllo del processo produttivo (art.11.2.8 NTC 2008) e di aver verificato, nei documenti di fornitura del calcestruzzo, gli estremi della suddetta certificazione;

[oppure] il Direttore dei Lavori ha ottenuto dall’impresa, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato (art. 11.2.3 ,11.2.8 e 11.2.9.2, tabella 11.2.IV NTC 2008).

Ai sensi dell’art. 11.2.5 del D.M. 14/01/2008 sono stati inoltre effettuati i controlli di tipo __________ [indicare se A o B] sui calcestruzzi come risulta dai seguenti certificati allegati alla Relazione a strutture ultimate:

- Certificato n. __________in data __________del laboratorio __________ (Allegato n. __________) relativo a prova a compressione su __________  provini di calcestruzzo prelevati nelle seguenti date [rif. Verbali di prelievo a firma della D.L. e dell’Impresa]:

- ________________________________

Da tali certificati e da quanto elaborato dal D.L. nella propria relazione, si evince che i controlli di accettazione risultano positivi, essendo i risultati conformi a quanto prescritto nelle citate disposizioni

normative.

Le prove sclerometriche effettuate a campione, hanno fornito inoltre buoni risultati che, sia pur da non ritenersi rigidamente esatti, confrontati con i risultati delle prove eseguite a rottura dei cubetti durante l'esecuzione dei lavori, danno conferma della bontà dei getti e della loro ottima esecuzione.

5.2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E PRECOMPRESSO (§ 11.3/11.3.2/11.3.3 D.M. 14/01/08)

Secondo quanto riportato nella Relazione a strutture ultimate, nell’esecuzione dell’opera è stato impiegato acciaio saldabile qualificato del tipo B450C, conformemente quindi alle prescrizioni progettuali. Come dichiarato dal D.L. delle strutture, la fornitura di acciaio è stata accompagnata dall’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. _____ del ______, rilasciato alla ditta produttrice______. In particolare il materiale risulta [alternative]:

- fornito direttamente in cantiere dal produttore con documento di trasporto n. _____ del _________ copia dell’Attestato di Qualificazione del Produttore n. _____ del ______- certificati delle Prove di Qualificazione e/o periodiche eseguite dal Laboratorio ______________________)

- fornito direttamente in cantiere dalla Ditta ______________________ con documento di trasporto n. _____ del ______- copia dell’Attestato di Qualificazione del Produttore n. _____ del ___________ certificati delle Prove di Qualificazione e/o periodiche eseguite dal Laboratorio  ________________)

- fornito in cantiere sagomato e/o assemblato dal Centro di trasformazione _____________________ con documento di trasporto n. _____ del ______- dichiarazione degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale n. _____ del ______- attestazione n. _____ del ______- inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata - copia dell’Attestato di Qualificazione del Produttore n. _____ del ______- certificati delle Prove di Qualificazione e/o periodiche.

Essendo stato l’acciaio fornito in cantiere [alternative]:

- direttamente dal/dai produttore/produttori, il D.L. ha provveduto al prelievo di 3 spezzoni ø_____ dal lotto n. 1 in data ___________, 3 spezzoni ø______ dal lotto n. 2 in data ____________, n. 3 spezzoni ø______ dal lotto ___ in data ____ del Produttore ____________; 3 spezzoni ø__ dal lotto n. 1 in data ___________, 3 spezzoni ø______ dal lotto n. 2 in data ____, n. 3 spezzoni ø__ dal lotto ___ in data ____ del Produttore______________________, ecc. , conformemente a quanto previsto al punto 11.3.2.10.4 del D.M. 14.01.2008.

- dal Centro di trasformazione ________________________, il D.L. ha dato disposizioni per effettuare i controlli in stabilimento. Il Direttore tecnico del Centro di trasformazione ha provveduto al prelievo di 3 spezzoni ø___ dal lotto n. 1 in data ___________, 3 spezzoni ø__ dal lotto n. 2 in data ________, n. 3 spezzoni ø___ dal lotto ____ in data ___________ del Produttore _______________________; 3 spezzoni ø____ dal lotto n. 1 in data ___________, 3 spezzoni ø____ dal lotto n. 2 in data _________, n. 3 spezzoni ø__ dal lotto ___ in data ____ del Produttore ____________________, ecc., conformemente a quanto previsto al punto 11.3.2.10.4 del D.M. 14.01.2008.

Con domanda sottoscritta dal D.L. i suddetti campioni sono stati sottoposti a prova di resistenza, allungamento e piegamento/raddrizzamento dal laboratorio autorizzato ___________________, con sede in ______________________, che ha rilasciato i seguenti certificati:

- Certificato n. ___________in data _______________________(Allegato n. __________);

- ____________________________

Da tali certificati e da quanto elaborato dal D.L. nella propria relazione, si evince che i controlli di accettazione risultano positivi, essendo i risultati conformi a quanto riportato nella tabella 11.3.VI – Valori di accettazione – del D.M 14.01.2008.

5.3. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E COMPOSTE (§ 11.3 e 11.3.4 D.M. 14/01/08)

Secondo quanto riportato nella Relazione a strutture ultimate, nell’esecuzione dell’opera è stato impiegato acciaio per carpenteria metallica qualificato del tipo ________      ……….   ecc..

5.4. MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO (§ 11.7 D.M. 14/01/08)

Secondo quanto riportato nella Relazione a strutture ultimate, nell’esecuzione dell’opera sono stati impiegati i seguenti materiali a base di legno:    _______________________   ……….   ecc..

5.5. COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P (§ 11.8 D.M. 14/01/08)

[In merito ai suddetti materiali il collaudatore dovrà individuare se si tratta di componenti prefabbricati di tipologia occasionale, oppure di serie.

In quest’ultimo caso essi possono essere:

- dotati di marcatura CE:

in questo caso citare il Certificato di marcatura CE rilasciato da Ente notificato preposto al Controllo di Produzione in Fabbrica relativamente alla Norma Armonizzata di Prodotto interessata oppure a specifico sistema autorizzativo rilasciato tramite procedura ETAG/CUAP (Benestare Tecnico Europeo

- privi di marcatura CE:

i componenti privi di marcatura CE possono essere considerati di:

serie dichiarata , per i quali è stata depositata la documentazione tecnica presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici serie controllata , per i quali oltre che soddisfare i requisiti della serie dichiarata sopraddetta, i componenti stessi devono essere stati prodotti secondo verifiche sperimentali e controllo permanente della produzione.

Nel caso di utilizzo di COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P (p.e. solai in laterocemento,a lastra ecc.), il collaudatore dovrà eseguire il controllo della seguente documentazione, così come desumibile nella “Relazione a strutture ultimate”:

- Certificato di marcatura CE rilasciato da Ente notificato preposto al Controllo di Produzione in Fabbrica relativamente alla Norma Armonizzata di Prodotto interessata oppure a specifico sistema autorizzativo rilasciato tramite procedura ETAG/CUAP (Benestare Tecnico Europeo);

- Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o centro di lavorazione;

- In alternativa, per quei prodotti non coperti da normativa comunitaria e per i prodotti che si possono ancora collocare all’interno del periodo di coesistenza, si dovrà verificare il regime di validità dell’attestato di qualificazione ministeriale come produttore e/o della denuncia di attività come centro di lavorazione;

- Dichiarazione della ditta esecutrice circa la riferibilità delle certificazioni di cui sopra al cantiere oggetto del collaudo (ovvero D.d.T. con il medesimo riferimento).]

5.6. SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI/TIRANTI DI ANCORAGGIO e DISPOSITIVI ANTISISMICI  [Indicare quanto previsto ai § 11.1, 11.5 e 11.6 del D.M. 14/01/08]

6. ANDAMENTO DEI LAVORI – VISITE E RISCONTRI IN SITO

[Riportare l’andamento sintetico dei lavori, le visite ed i riscontri effettuati dal collaudatore in corso  d’opera, compresa la visita finale, l’adempimento alle eventuali prescrizioni impartite ecc.]

7. PROVE DI CARICO

[Riportare le prove di carico, le prove sui materiali ed il monitoraggio fatti effettuare dal Direttore dei Lavori e/o dal collaudatore]

9. GIUDIZIO FINALE SULL’OPERA

In relazione a quanto sopra esposto, considerato quindi che:

- sono state rispettate le procedure amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;

- le opere sono state progettate ed eseguite nel rispetto delle norme di cui al precedente punto 1;

- le azioni considerate e l’impostazione generale della progettazione strutturale ed il conseguente stato di sollecitazione (controllato a campione) risultano compatibili con le strutture ed i materiali impiegati e con le condizioni d’uso previste per la costruzione;

- sono stati eseguiti i prescritti accertamenti sulla qualità dei materiali, nonché le prove, verifiche e riscontri in sito in corso d’opera con esito positivo, rilevando che l’opera è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità al progetto depositato e alle varianti;

- per quanto il collaudatore non è stato messo in condizione di riscontrare in fase di esecuzione, il Direttore dei lavori ed i Costruttori ne rispondono sulla corretta esecuzione in conformità al progetto e alla regola d’arte [facoltativo];

- ad alla data del presente documento non si sono rilevati cedimenti, lesioni o difetti di alcun genere sulle strutture o su parti delle stesse [facoltativo],

CIÒ PREMESSO

IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE

CERTIFICA

- di aver esaminato il progetto strutturale e relative varianti, di cui alle autorizzazioni sismiche rilasciate dal Comune di Santa Maria a Vico con i seguenti provvedimenti :

  - n. __________ in data _______________;

  - n. __________ in data _______________;

e di averlo riscontrato conforme alla normativa sismica vigente;

- che le strutture di cui al citato progetto e relative varianti, progettate dall’ ing. ___________________, eseguite dall’impresa ____________________________________________, sotto la Direzione Lavori dell’ ing. __________________________, sono state realizzate in perfetta rispondenza alla normativa sismica vigente all’atto della suddetta/e autorizzazione/i;

- che il sottoscritto dott. ing. ___________________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ___________________, al n._______dal ____________, incaricato della redazione del presente collaudo, non è intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera

Dichiara pertanto che le strutture di cui all’oggetto  SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto collauda, per l’uso previsto e consentito in progetto.

__________________________________ 			            IL COLLAUDATORE in C.O.

luogo e data

__________________________________

# Text boxes

marca da bollo € 16,00 x ogni 4 facciate